## Slide 1: الفصل التقني المتعلق بمجال الإمداد بالماء والإصحاح والنهوض بالنظافة
فيما يتمثل وكيف يمكن العمل به وتطبيقه ؟
الفصل التقني المتعلق بمجال الإمداد بالماء والإصحاح والنهوض بالنظافة- مبادرة اسفير خلال السياق السوري 2015

## Slide 2: مشاكل الإمداد بالماء والإصحاح والنّهوض بالنّظافة
المصدر جول- الازمة السورية- ادلب
المصدر: جول – الازمة السورية - ادلب
Notes: في هذا الفصل سنقوم بالتعرف على اهمية قسم الامداد بالماء والاصحاح وتقسيماته
تتجلى اهمية هذا القسم في توجيه الناس الى اتباع قواعد صحية نظيفة و الامداد بمياه الشرب و توفير الظروف التي تؤمن للناس معيشة كريمة ومريحة وامنة

## Slide 3: قسم الامداد بالماء والاصحاح والنهوض بالنظافة :

## Slide 4: المشكل الأوّل: نقص في كميّة المياه
يمكن أن يقع نقص في كمّية المياه المتاحة في حالات الطّوارئ و بصفة خاصّة تلك النّاجمة عن نزوح جماعي ضخم.

## Slide 5: ما خطب هذه الصّورة؟ عمل مجموعات
لنفترض أنّ هذه المضخّة يمكن أن تضخّ ما يعادل 2 متر مكعّب من الماء في اليوم.
السّؤال: كم عدد السّكان الذّين يمكنهم الاستفادة من هذه المضخّة إذا لم يتوفّر مصدر اخر للمياه؟ ولماذا؟
ما الذي يجب اخذه بعين الاعتبار اثناء الاجابة؟
المصدر :www.lifewater.ca/kardia.htm
Notes: الجواب: إذا إعتبرنا أنّ حاجة الفرد في اليوم هي 15 لترا فإنّ عدد السّكان يساوي 133 شخصا.
2 متر مكعّب تعادل 2000 لتر من الماء.
إذا قمنا بتقسيم هذه الكمّية(2000 لتر) على 15 بإعتبار أنه نصيب الفرد في اليوم كحدّ أدنى فإنّ النّتيجة هي 133,3 أي 133 شخص.
ما الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند الاجابة على هذا السؤال؟
1- معدل تدفق المياه في المضخة , المضخة اليدوية 17 ليتر في الدقيقة
2- موقع توزيع المياه مفتوح لمدة 8 ساعات
3 – مدة الانتظار في الطوابير , لا يجب ان تتحاوز 30 دقيقة
4- الحصول على الماء بشكل عادل
5- الاخذ بعين الاعتبار تكييف المضخة الى اشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية كبار السن والعجزة(في حال كان لدينا نسبة كبيرة من هذه الشرائح)

## Slide 6: المشكل الثّاني: الماء غير الصّالح للشّرب
في كثير من حالات الكوارث من الممكن ان تكون كمية المياه متوفرة بسهولة، يعتبر شرب الماء غير آمن، لماذا؟
ازمة المياه في سوريا – سلقين
Notes: تعليق على الصّورة :
التقطت هذه الصّورة في منطقة سلقين من سوريا في كانون الثاني عام 2015
الجواب : عدم موثوقية مصدر المياه، سوء استخدام موارد المياه، توفر مياه الشرب لوحده غير كاف وانما يجب الاخذ بعين الاعتبار صلاحية مياه الشرب.

## Slide 7: تلوث مصادر المياه...
اطفال يجمعون المياه من الطرقات بريف حلب- سوريا-زين الرفاعي-فرانس برنس
Notes: هل تعتبر مصادر المياه في المكان الذي تعمل فيه امنة ؟ كيف عرفت انها امنة ؟ من خلال اجراء مسح صحي واخبارات المياه
تركيز الكلور الحر عند الحنفيات 0.5 ملغم لكل لتر في حال تفشي الاسهال يجب ان يكون تركيز الكلور اكتر من ملفم واحد للتر
اسال عن اسباب تلوث المياه في السياق السوري من خلال خبرتك؟
الفضلات العضوية البشرية او الحيوانية, تلوث المواد الكيميائية والاشعاعية , تلوث المياه بعد توزيعه بسبب سوء الحفظ او تلوث مواد الحفظ , تلوث مصدر المياه بسبب دخول مصادر ملوثة اخرى عليها
تعليق على الصورة : بسبب الصراع والنزاع المسلح في سوريا وخاصة في مدينة حلب تم تدمير البنى التحتية وامدادات المياه ما سبب انقطاع المياه كليا عن المدينة لايام طويلة وسبب ازمة كبيرة

## Slide 8: المشكل الثّالث: أنظمة توزيع المياه عند الطّوارئ ضعيفة المستوى
غالبا تكون أنظمة توزيع المياه الطّارئة المخصّصة للاستعمال
المستمرّ واليومي غير مهيّأة بطريقة جيدة خاصّة في
المخيّمات
استمرار عمليّات الإصلاح
المصدر: منظمة غول
Notes: يوجد مشكلة بصيانة شبكات المياه , اغلب الشبكات المصممة في المخيمات مصممة بشكل مؤقت وهية ذات عمر سنة فرضا,بسبب الاستهلاك الدائم وطول مدة الازمة يحدث ضغط وزيادة تحميل على الشكبات مما يؤدي الى اعطال والحاجة الدائمة الى اعمال صيانة
ايضا احيانا سوء استخدام الشبكة وقيام بعض العائلات بسحب خطوط من الشبكة بشكل عشوائي عامل مؤثر ايضا والحل تضمين هذا الموضوع ضمن جلسات التوعية وشرح كيفية استخدام والمحافظة على الموارد

## Slide 9: المعدات اللازمة لأنظمة المياه في حالات الطوارئ
قم باختيار اي الادوات مناسبة من اللاّئحة التّالية
الحنفيّة ج
الحنفيّة ب
الحنفيّة أ
الوعاء ج
الوعاء ب
الوعاء أ
Notes: مثل العديد من الأسئلة التقنية.... تعتمد الإجابة قليلا على السّياق الذي طرح فيه السؤال ومفهوم «ما هو أفضل خيار حسب كل مخيم ؟"
إيجابيات وسلبيات الحنفية وأوعية المياه مذكورة أدناه:
الحنفيات...
أ-حنفية بسيطة لديها صمام مسماري مع حلقات مطاطية: تعتبر هذه الحنفيّة رخيصة الثّمن وبالتالي يتهافت الطّلب عليها غالبا بغرض توفير المال أو لأنها متوفرة على الفور ويمكن أن يقع إصلاحها من طرف الجميع ومع ذلك،تعتبر هذه الحنفيّة مصنّفة في معظم الأحيان للاستخدام المنزليّ ممّا يجعلها غير صالحة للاستعمال المكثّف الذّي يشهده المخيم لذلك تكون النّتيجة التعطّب المستمرّ لهذه الحنفيّا. كما أنّها تقطر وغير صالحة للاستعمال المستمرّ والكثيف.يتطلّب الصّمام المسماري إغلاق الحنفيّة بعد كلّ استعمال لكنّه غالبا ما يتمّ تركه مفتوحا ممّا ينجرّ عنه إهدار لمورد ثمين.
ب-حنفية بصمام نابض: تعتبر هذه الحنفيّة جيّدة لأنّها ستغلق تلقائيّا بفضل النّابض المكمّل الموجود في هذا النّوع من الحنفيّات وذلك بهدف تجنّب المشكل المذكور والذّي يتمثّل في ترك الحنفيّة مفتوحة من قبل آخر مستعمل ولكن وفي نهاية المطاف ستصبح ضعيفة ممّا يعني أيضا تسرّب الماء.
ج- حنفيّة بثقل: يقع غلق الصّنبور بفضل المرجّح الثّقيل.
يتمّ فتح الحنفيّة برفع الوزن وعند إزالة اليد تغلق الحنفيّة كما أنّا تعتبر وسيلة طويلة المدى وموجّهة للاستعمال المستمرّ وذلك بفضل الثّقل الموجود الذّي من الصّعب أن يتحطّم.مع ذلك تعتبر هذه الحنفيّات باهضة الثّمن مقارنة بغيرها وللحصول عليها يجب أن يقع طلبها خصيصا كما أنّها وفي بعض الحالات تكون هدفا جيّدا للسّرقة عندما يكون الثّقل مصنوعا من النّحاس إذ يمكن بيعها كخردة معدنيّة لذلك أصبحت الجديدة منها مصنوعة من البلاستيك الثّقيل ومن معادن اخرى ذات قيمة أقلّ.
أوعية للماء...
جراكن مربّعة الشّكل: تعتبر هذه الجراكن مثاليّة للاستعمال اليومي كما أنّها رخيصة الّثمن نسبيّا وقويّة ودائمة غير أنّه حالما تتعرّض للتّلوّث يصبح من الصّعب تنظيفها ومن الصّعب شحنها. تعتبر الفتحة الصّغيرة مثاليّةً للحفاظ على نظافتها حيث أنّ الأطفال لا يمكنهم وضع أيديهم داخلها.
ب- جراكن قابلة للطيّ: تعتبر هذه الجراكن مثاليّة لتحميلها في الشّاحنات والطّائرات ممّا يجعل تسليمها لمواقع الطّوارئ سهلا وأكثر فاعليّة لكن غالبا ما يكون التّصميم ضعيفا وسهل الكسر.يحتوي النّوع المختار مقبضا منفصلا يجعله سهل الكسر و حمله صعبا لذلك أصبحت الجديدة منها تحتوي على مقبض لا يتجزّأ من الهيكل الأساسي للجراكن القابلة للطيّ ممّا يجعلها أقوى بكثير.
ج- دلو مفتوح: يعتبر هذا النّوع من الدّلاء ذو أهمّية بالنّسبة للعائلات وذلك بفضل استعمالاته المتعدّدة ولكنّه عرضةٌ للتّسرّب والتّلوّث لذلك يمكن أن تكون الدّلاء ذات غطاء بديلا مناسبا.
بجب أن يكون الحجم مناسبا بالنّسبة لحامليه أيّما كان الوعاء المختار(يعني من قبل النّساء والأطفال)

## Slide 10: المشكل الرّابع: الصّرف الصّحي
مخيم اطمة – سوريا 2014
إذا كنت مسؤولاً عن تصميم نظام صرف صحي ما هي العوامل التي يجب عليك اخذها بعين الاعتبار؟ بناء على ماذا استندت اجابتك ؟
Notes: ازا كنت مسؤول عن تصميم نظام صرف صحي ما هي العوامل التي يجب عليك اخذها بعين الاعتبار؟ بناء على ماذا استندت اجابتك ؟
1- نوعية التربة في مناطق المخيمات هية تربة صالحة للزراعة ولكن لا تقوم بامتصاص الماء بشكل مناسب ,
2- اختيار مواقع الصرف الصحي بعيدا عن مواقع الابار الارتوازية , مثال : قرقونيا
تم اعادة تأهيل مضخة البئر في قرقونيا واشتغلت المياه في بعض المناطق ولكن هذه التمديدات اتلفت وانفجرت بسبب عدم استعمالها لفترة طويلة , وايضا تم انشاء التمديدات الصحية بالقرب من البير مما ادى الى تسرب المياه وتلوث البير وبالتالي لم يتم الاستفادة من البير او من تمديدات الصرف الصحي مما اضطرهم الى عمل تمديدات صحية خارجية مؤشر ص 117
3- ميلان الارض , لا ينبغي ان تتجاوز درجة انحدار الموقع 6 % لتلافي مشاكل التعرية وتكون المستنقعات والبرك
ويجب ان لا تقل عن 1 % لتسهيل الصرف وجريان المياه

## Slide 11: تحديد موقع المخيّم
أيّ موقع يعتبر الأنسب لإقامة مخيّم استنادا إلى درجة انحدار الأرض فقط؟
0m 100m 200m 300m 400m
A
B
C
D
I
J
K
L
E
F
G
H
610
620
630
610
610
+ 619
غابات
ارتفاع بزيادة مترين
بنايات
طرقات معبّدة
مجرى نهر متقطّع
نهر
مستنقع
Notes: يجب على المشاركين معرفة كيفيّة حساب درجة انحدار الأرض وقراءة الخريطة الكونتوريّة (خريطة ذات خطوط مناسيب) للقيام بهذا التدريب. قد لا يمكن القيام بذلك في مدة وجيزة غير أنه يمكن ذلك مع مشاركين مختصين في هذا المجال.
وقع تدوين النّقاط الأساسيّة والجواب أدناه:
يجب أن تكون درجة انحدار الأرض في الموقع بين 1 في المائة و5 في المائة وفقا لاسفير. تعتبر درجة انحدار الأرض طريقة لقياس شدّة ارتفاع الأرض(المسافة العموديّة) في اتّجاه معيّن(المسافة الأفقيّة) وتكون وحدة القيس عادة المتر في موقع تمتدّ مساحته على أكثر من 100 متر. يعبّر عنه بنسبة مئوية بالتّالي تغيرٌ في الارتفاع على مسافة تمتدّ على أكثر من 100 متر.
يعادل الهكتار الواحد 10,000 متر مربّع إذن تبلغ مساحة مربّع (قيس كلّ ضلع منه 100 متر) هكتارا واحدا. تنقسم شبكة الخطوط على الخريطة المعروضة إلى مربّعات مساحة كلّ واحد منها هكتارا واحدا بالتّالي قيس ضلع كلّ مربّع هو 100 متر.
تشير الخريطة الكنتورية ،كما هو مبين أعلاه، الى ارتفاع مستوى البحر (وحدة القيس عادة: المتر) وذلك باستعمال خطوط مرسومة على الخريطة (تكون عادة الخطوط باللون البني لكي لا يتم فهمها على أساس طرقات أو مجاري). يحدد مفتاح الخريطة المسافة التي يقيسها كل خط. في هذه الحالة يمثل كل خط تغيرا في الارتفاع بنسبة مترين.
التحليل: يعتبر الهكتاران E وk أفضل المواقع التي ترتكز عليها درجة انحدار الأرض، بما أن كل شخص سوف يعبر المربع سيقوم بعبور خطين، وهو ما يعني ارتفاع الأرض بمقدار 4 أمتار (خطين لكل تغيير بنسبة مترين). بما أن شبكة الخطوط تُقدر ب 100 متر فهذا يعني تغيير في الارتفاع بنسبة 4 أمتار على مساحة 100 متر أو ما يعادل 4% درجة حدة الانحدار (حسب دليل اسفير). إذن بالنسبة لهذين الخيارين، يعتبر k الخيار الأنسب بما أنه يحتوى على الطريق الأفضل ويكون الوصول إلى هذه الطريق سهلا حتى وان كانت هناك فيضانات.

## Slide 12: المشكل الخامس: التبرّز في مواقع غير ملائمة
يمكن أن يتسبّب قضاء النّاس لحاجاتهم في الأماكن غير الملائمة بتلوّث الموقع بسرعة خاصّة في حالات الطوارئ التي تتضمّن النزوح إلى المناطق المكتظّة.
جمعية الصليب الأحمر بالكوت ديفوار-الإتّحاد الدّولي لجمعيّات الصّليب الأحمر والهلال الأحمر
Notes: تعليق على الصّورة:
تمّ التقاط هذه الصّورة في الكوت ديفوار سنة 2013.
ساعد المتطوّعون المجتمعات في العديد من القرى على رسم خرائط الصّرف الصّحي لفهم وتحديد الشؤون الصّحيّة مثل أماكن التّغوّط في العراء ومصادر المياه أو حظائر الماشية وذلك في إطار مشروع للتغيير جذريا “الصّرف الصحي التام بقيادة المجتمع“
الربط مع النظافة الشخصية

## Slide 13: المشكل السّادس: أكوام القمامة
تجذب أكوام القمامة الفئران والذّباب والتّي تمثّل تهديدا على الصّحة العامّة.
سوريا- ادلب- مدينة حارم – 2014
Notes: مثال ايجابي : مبادرة جمعية الاحسان في حلب,
في ظل الازمة خاصة في المدن توقفت اعمال البلدية التي كانت مسؤولة عن جمع النفايات , واصبحت مكبات القمامة توضع في اماكن عشوائية قريبة من المساكن وعلى مداخل المدينة وفي معبر الهواء مما يسبب انتقال التلوث وانتشار الامراض والروائح الكريهة في مدينة حلب , مما دفع مجموعة من شباب المدينة من جمعية الاحسان بالتعاون مع المنظمات الانسانية وتم ضبط موقع النفايات ونقله الى المكبات الرئيسة وغسلو الشوارع ووزعو سلات نفايات وايضا قامو بعمل حملات توعية عن النظافة
معيار ص 113 يجب ان تقع مكبات القمامة على بعد 100 متر من اي مسكن ويجب تفريغ القمامة مرتين في الاسبوع على اقل تقدير

## Slide 14: المشكل السابع: المراحيض غير المستخدمة
رغم توفّر عدد كاف من المراحيض إلاّ أنّه لا يتمّ استغلالها والانتفاع بها.
لماذا؟
منظمة IRC مراحيض مؤقتة ضمن المخيمات الحدودية- منطقة قاح- سوريا
Notes: يقوم هذا السّؤال على أسس اجتماعية ونفسيّة وليس على أسس هندسيّة.
, بصفة عامّة لا يوجد من يهتم بنظافة وصيانة المراحيض عندما تكون موجّهة للاستخدام العام عوضا عن الاستخدام الخاصّ أو الأسري لذلك سرعان ما تنبعث منها الرّوائح الكريهة وتصبح قذرة وغير صالحة للاستعمال.يمكن السّيطرة على كلّ هذا إذا تمّ تكريس أعمال النّظافة كجزء من هذه الفكرة.
في السياق السوري مثال مبادرة IRC عن حمامات لقطاعات من الخيم
اغلب المخيمات التي انشأت في سوريا تم انشاؤها بشكل عشوائي وبدون تنظيم كان ذلك تبعا لموجة النزوح الفجائية للسكان المتضررين الهاربين من القصف , نتيجة لذلك تم انشاء المراحيض في المخيمات بحيث تكون حمامات مشتركة وذات مواقع غير مناسبة دائما وكان من الصعب تطبيق معايير اسفير هنا بسبب عشوائية الخيم فكانت الحمامات قريبة على بعضها وبعيدة من بعضها الاخر
بعد دراسة عن نسبة استخدام المراحيض قامت بها IRC تبين ان نسبة استخدام الحمامات المشتركة هية 35% فقط , اغلب النازحين لم يقوموا باستخدام المراحيض المشتركة لانها لا تتلائم مع عاداتهم وخصوصيتهم , فقامت المنظمة بدراسة مشروع عمل حمامات لكل قطاع من الخيم (القطاع سيشمل مجموعة من الخيم التي تحتوي عائلات ذات روابط عائلية قرابة او الفة او جيران ) لاعادة تفعيل استخدام المراحيض بشكل انسب

## Slide 15: تعتبر المراحيض المحسّنة المهوّاة كمعيار عالمي..
زيمبابوي
سوريا
جمهورية الدومينيكان
الباكستان
Notes: في السياق السوري ما هو وجه الاختلاف حول المراحيض المصممة عن باقي الحمامات في سياقات اخرى؟ سؤال للمشاركين

## Slide 16: مراحيض محسّنة مهوّاة
الاطّلاع على الجزء“تصميم وبناء المراحيض“ الصّفحات 102-104 من دليل اسفير.
الفضلات
فتحة تهوئة
الحاجز المتحرّك
الجزء الدّاخلي المظلم
غطاء حفرة القابلة للإزالة
وكالة الأمم المتحدة للاجئين/ مركز التعلم عن بعد/ انتروركس-تدريب الإدارة في حالة الطوارئ

## Slide 17: مكافحة نواقل الأمراض
بالأساس:
التخفيض من نواقل الأمراض بإدارة النفايات واختيار مواقع مناسبة للصرف الصحي.
تجنب لسعات البعوض عبر توفير النّاموسيّات
استعمل المواد الكيميائية متبعا الإرشادات ومع الحذر الشديد

## Slide 18: المشكل الثامن: ....
1. عدم مشاورة المستفيدين اثناء تخطيط وتصميم المرافق
انظر في قسم المعايير الاساسية صفحة 52
2. عدم تفعيل الية تغذية راجعة وشكاوي امنة وقعالة في المجتمع
انظر في قسم المعايير الاساسية صفحة 53
Notes: قم بسؤال المشاركين : ما هي اليات المسائلة التي تقوم منظمتك بالقيام بها ؟ ما هي ايجابياتها وسلبياتها ؟
1. عدم مشاورة المستفيدين اثناء تخطيط وتصميم المرافق والذي يتنافى مع المعايير الاساسسية لدليل اسفير والتي تنص على ان المشاركة النشطة في الاستجابة الانسانية هية الركيزة الاساسية لحق الناس في الحياة بكرامة
2. عدم تفعيل الية تغذية راجعة وشكاوي امنة وقعالة في المجتمع
ينص اسفير على اهمية تفعيل نظام الشكاوي: لدى الناس الحق في تقديم الشكاوي الى الوكالة وتلقي الردود منها في هذا الصدد

## Slide 19: العلاقات بين مكونات دليل اسفير...
Notes: جمعينا عندما نريد ان نطلع او نقرا كتاب اسفير نقرا فقط الفصل التقني الذي يلائم اختصاصنا ثم نتوجه فقط للمعايير التي تناسب مشروعنا
اهم واهم شيئ هو التركيز على ربط المعايير التقنية مع الميثاق الانساني ومبادئ الحماية

## Slide 20: امثلة عن كيفية ربط المعايير التقنية ضمن دورة حياة المشروع بالميثاق الانساني والمعايير الاساسية
تقييم الاحتياجات
استشارة المستفيدين ومشاركتهم
تحقيق التوازن والتنوع الاجتماعي
الاستجابة وتصميم المشروع
الاعتماد على الكوادر المحلية والموارد
التنفيذ والمراقبة
توفير خدمات الصيانة وضمان استمرارية المشروع
اخذ الموارد المحلية المتوفرة بعين الاعتبار
اخذ الثقافة العادات والتقاليد ضمن تصميم المشروع
استخدام نتائج التقيمم
تصميم المرافق بشكل امن
مراقبة وقياس مدى ملائمة المشروع لاحتياجات السكان وكرامتهم
انشاء الية تغذية راجعة واستجابة لها

## Slide 21: النهوض بالنظافة
  اساسسيات :
  تشخيص المخاطر الأساسية الواقعة في المجتمع
  يجب ان تشتمل البرامج على آليات للمشاركة المجتمعية
  جميع الفئات يمكنها الوصول للخدمات بصورة آمنة وعادلة
  العاملين في قطاع الإمداد بالماء والإصحاح والنهوض
  بالنظافة يتواصلون بطريقة واضح ويمكنهم الإجابة على أسئلة أفراد المجتمع
  وجود نظام للصيانة والإدارة
( راجع صفحة 84 من دليل اسفير )
سؤال: كم عدد مرشدي النظافة/ العاملين الاجتماعيين الذين يجب توفيرهم في مخيم اللاّجئين؟
Notes: الجواب: يجب توفير مرشدين اثنين عن النهوض بالنظافة/ ميّسرَين اجتماعيين لكل 1000 شخص من السكان المنكوبين.(الصّفحة 88)
ظة الإرشاديّة رقم5 من الصّفحة 88 هذا السؤال:“ويلزم، بشكل عام، في ظل مخيم للمنكوبين، الاستعانة بمسؤولين اثنين عن النهوض بالنظافة/ ميّسرَين اجتماعيين لكل 1000 شخص من السكان المنكوبين.“
لا يوجد توزيع عادل في الموارد البشرية للاقسام , قسم الهايجين بروموشن غير مدعوم بالشكل الكافي ويجب ان يكون هناك دعم وانتباه من قبل المنظمات والداعمين

## Slide 22: لوازم النظافة
  يمكن لجميع السكان الحصول على لوازم النّظافة (الصابون، خزانات المياه)
  تزويد النساء والفتيات في سن الحيض بلوازم الحيض بعد التشاور معهن بشأن المواد المناسبة
  يمكن للجميع الحصول على التدريب والمعلومات
(راجع صفحة 89)
سؤال: على كم جرام من الصابون يجب أن يحصل الشخص الواحد في المخيم كل شهر؟
Notes: تبيّن الملاحظة الإرشاديّة رقم1 تحت عنوان“قائمة بلوازم النّظافة الأساسيّة“ والموجودة في الصّفحة 90 أنّه الشّخص الواحد يمكنه الحصول شهريّا على 250 غرام من الصّابون الاسنحمام و على 200 غرام من صابون الغسيل.
كم غ من الصابون يوجد ضمن حقيبة النظافة التي تقوم بتوزيعها؟
قامت منظمة IRC بعمل مراقبة ما بعد التوزيع تبعا لتوزيعها سلات نظافة , من خلال الاستطلاع تبين ان النازحون يرغبون بكميات اكبر من الصابون وذلك لاستخدامها في عدة مجالات اضافة الى عادات النظافة والطهارة المتواجدة في المجتمع السوري
بناء على نتائج الاستطلاع قامت المنظمة بزيادة كمية الصابون في سلات النظافة لتصبح 430 غ للشخص (2600 غ للعائلة) مثال جيد
الجواب: يحقّ للشّخص الواحد الحصول على 250 غرام من الصّابون شهريّا.(دليل اسفير صفحة 90)

## Slide 23: الإمداد بالماء
  يبلغ متوسط الماء المستعمل للشرب والطهي والنظافة الشخصية 15 لتراً يوميا لكل شخص.
  لا تتجاوز المسافة بين أي مسكن وأقرب موقع لتوزيع الماء عن 500 متر
  لا تتجاوز مدة الوقوف في الطوابير عند مواقع توزيع الماء عن 30 دقيقة.
) راجع صفحة 92 من دليل اسفير(
Notes: اضافة معلومات عن الحماية والامن خاصة في المخيمات
ايضا ما الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند الامداد بالماء خاصة في المخيمات ؟
العادات والتقاليد , الحاجات وكمية المياه , الحد الاقصى لعدد المستفيدين , مدة الانتظار, الحصول على الماء بشكل عادل ص 93
مثال
منطقة شمال ادلب كل المجالس الحلية كانت تطلب توفير مولدات لتشغيل المياه , قامت بعض المنظمات بتوفير مولدات فقط مما ولد الحاجة الماسة الى الفيول ولم يستطيعو تشغيلها او الاستفادة منها
قام المجلس المحلي بفرض مبالغ معينة على السكان لدفع ثمن الفيول وتشغيل المولدات
الفكرة ان يكون الدعم المقدم مدروس وملائم للحاجات وايضا وضع خطط مستقبلية في حال غياب المنظمات او قدرتها على المساعدة من سيقوم بتقديم المساعدة مما قد يتسبب في صراعات ونزاعات داخلية ضخمة
بالمقابل لدينا مثال حي عن مخيم الخيرات , تم الاتفاق مع نازحي المخيم انه سيقوم توزيع المياه للناس مجانا في ومضان (من البئر والمناهل) ولكن بعد رمضان سيقوم النازحين بالمساهمة بدفع مبلغ ثمن المازوت للمدولدة (هنا حدث استشارة وموافقة مع السكان)

## Slide 24: الإمداد بالماء
R = 500m
توجد على الأقل موقع واحد لتوزيع الماء لكل 250 من السكان*
لا تزيد أقصى مسافة بين مكان المأوي وأقرب موقع توزيع الماء عن 500 متر
) راجع صفحة 94 من دليل اسفير(

## Slide 25: الإمداد بالماء
”يبلغ متوسط الماء المستعمل يوميا للشرب والطهي والنظافة الشخصية 15 لتراً لكل شخص.“
اذا كان لدي 20.000 شخص كم لتر ماء في اليوم يحتاج هؤلاء الاشخاص
ما هي سعة و ابعاد الخزان المطلوب تصميمه لهذا العدد ؟
Notes:   أي...يحتاج 20,000 شخص إلى (20,000 × 15 لتر) = 300,000 لترا في اليوم.
  وهذا يتطلب خزان ماء يتسع لـ300 متر مكعب من الماء
  أبعاد هذا الخزّان 6متر× 7متر× 7متر

## Slide 26: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى تخطيط البرامج؟
300 متر مكعب = 10 خزانات من المطاط سعة الواحدة منها 30,000 أو 10 حاويات معدنية سعة الواحدة منها 10 طن متري

## Slide 27: الموضوعات التّي يجب دراستها للتّقييم
ما هي الموضوعات التي يجب أن تدرسها في هذا الموقف إذا أردت أن تقيم المشروع من حيث التزامه بالميثاق الإنساني لاسفير والمعايير الدّنيا عند الإستجابة الإنسانية؟
Notes: يحتاج المقيّمون لمعرفة بعض الحقائق لتحليل هذا الوضع:
العدد الجملي للسّكان الذّين يستخدمون الحنفيّة(لمعرفة عدد الأشخاص المحدّد لكلّ حنفيّة وكميّة الماء المتاحة للشخص الواحد)
مدّة الانتظار في طوابير الحنفيّة
نوعية المياه الموجودة في الخزان
معدل إعادة الملئ والتّقلّبات السّنوية في المياه المتاحة في الخزان – هل تمّ تقايضها هنا أو حوّلت من الينابيع أو الأنهار أو تمّ ضخّها من بئر؟
مساهمة المجتمع في اختيار الموقع المناسب للخزّان وحامل الصّنابير لسهولة الوصول إليهم –هل وقعت استشارتهم؟

## Slide 28: الخزانات التي تستخدمها منظمة أوكسفام الأحجام والسعات القياسية
لنفترض أن كل من هذه الخزانات يمكن تعبئتها مرة واحدة في اليوم، ما هو عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من كل من هذه الخزانات في مخيم للطوارئ مع افتراض أن الحجم التشغيلي يعادل 90% من الحجم الافتراضي ؟
45,000 لتر
70,000 لتر
95,000 لتر
2.5 متر
6.4 متر
2.3 متر
1.2 متر
2.3 متر
3 متر
السعة التّخزينية الافتراضية
10,500 لتر
Notes: هذه مجرّد عملية حسابية:
بالنّسبة لخزّان يسع 10,500 لتر ممتلئ بنسبة 90 بالمائة فستكون الكمّية المتوفّرة هي 9,450 لترا، تقسّم هذه الكمّية(9,450 لتر) على 15 باعتباره حاجة الفرد الواحد في اليوم فسيكون عدد الأشخاص هو 630 شخصا.
بالنّسبة لخزّان يسع 45,000 لترا ممتلئ بنسبة 90 بالمائة فستكون الكمّية المتوفّرة هي 40,500 لترا، تقسّم هذه الكمّية(40,500 لتر) على 15 باعتباره حاجة الفرد الواحد في اليوم فسيكون عدد الأشخاص هو 2,700 شخص.
بالنّسبة لخزّان يسع 70,000 لترا ممتلئ بنسبة 90 بالمائة فستكون الكمّية المتوفّرة هي 40,500 لتر، تقسّم هذه الكمّية(40,500 لتر) على 15 باعتباره حاجة الفرد الواحد في اليوم فسيكون عدد الأشخاص هو 4,200 شخصا.
بالنّسبة لخزّان يسع 95,000لترا ممتلئ بنسبة 90 بالمائة فستكون الكمّية المتوفّرة هي 85,500 لترا، تقسّم هذه الكمّية(85,500 لتر) على 15 باعتباره حاجة الفرد الواحد في اليوم فسيكون عدد الأشخاص هو 5,700 شخص.

## Slide 29: بعض مؤشرات اسفير الخاصة بجودة الماء
  ينبغي أن تكون مواقع توزيع الماء خالية من البكتريا القولونية الغائطيّة لكل 100 مللتر
  يبلغ تركيز الكلور الحر المتبقي في الماء عند الحنفيات 0,5 ملغم لكل لتر
  يجب أن تقل عكرة الماء عن 5 وحدات نيليلومترية
  ينبغي تفادي تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الماء أو الأمراض المائية
( راجع صفحة 95 من دليل اسفير )
سؤال: ماذا يعني ذلك؟
Notes: يعني كلّ هذا أنّ الماء عند مواقع التّوزيع يجب أن يكون نظيفا وخاليا من التّلوّث بالغائط (لا يحتوي البكتريا القولونية الغائطيّة مثل الإي كولاي )حيث يجب معالجة الماء بالكلور لقتل البكتيريا حتّى تدرك المؤشّر والإضافة إلى ذلك يجب أن تظلّ نسبة من الكلور النّشيط في الماء بعد أوّل عمليّة تطهير بهدف التّخلّص من البكتيريا الجديدة المندسّة في الماء من طرف الأطفال أو المستعملين الاخرين.
يعتمد التّعكّر كوسيلة لقياس مدى تعكّر(تلوّث) المياه حيث يجب أن تكون صافية نسبيّا وخالية من الرّواسب أو المواد التّي تطفوا على سطح الماء والتّي من شأنها أن تقلّل من قدرة الكلور في تطهير المياه.
يعتبر المؤشر الحقيقي للنجاح عدم وجود حالات لتفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه بين المجتمع.
مثال مخيم الزعتري , السائق الذي كان يهرب الخيم في سوتير الماء ... ترتبط ايضا بقلة تفعيل اليات التغذية الراجعة والشكاوي

## Slide 30: بعض المؤشرات الخاصة بمؤشرات مرافق استعمال الماء
  ينبغي أن تحصل كل عائلة على وعاءين على الأقل تتراوح سعتهما بين 10 و 20 لتراً، يخصص أحدهما لحفظ الماء والآخر لنقله(الأوعية ذات فوهة ضيقة و/أو لها سدادات)
  وعاء واحد لتخزين الماء(له فوهة ضيقة أو سدادة أو كليهما)
  أماكن منفصلة للاستحمام للرجال والنساء (إذا كانت المرافق للاستخدام العام)
  ينبغي توفير حوض واحد على الأقل لغسل الملابس لكل 100 شخص. وينبغي تخصيص أماكن محددة للنساء لغسل الملابس والاستحمام وتوفير كمية كافية من الماء للقيام بذلك.

## Slide 31: أيهما صواب وأيهما خطأ ولماذا؟
أطفال أفغان يجمعون الماء من مضخة يدوية قدمتها اليونيسيف في مخيم ناصر باغ للاجئين في بشاور بباكستان
جراكن متوفرة في السوق المحلي سعتها 20 لتر
حقوق طبع الصورة لسي دي سي
حقوق طبع الصورة ليونيسيف/ نوراني
Notes: تبدو مضخّة المياه في الصّورة مشيّدة بشكل صحيح ومحفوظة بطريقة جيّدة.
تملك الأوعية البلاستيكية أغطية محكمة وحجما مناسبا للنقل الماء غير أنّ الوعاء القريب منها يبدو أنّه يستعمل كوعاء للماء الصّالح للشرب ويمكنه بسهولة أن يكون ملوّثا بسبب المستهلكين.
يبدو الجراكن الموجود على اليمين ذا تصميم جيّد ويحملك مذكرة نظافة مطبوعة على الوعاء.

## Slide 32: تصميم أو مكان أو تركيب المرافق
  شاحنة مياه للطوارئ
  خزان مطاطي
  حامل للصنابير
ما هي مؤشرات اسفير التي تنطبق على هذا تصميم أو مكان أو تركيب هذه المرافق؟
Notes: تُطبّق جميع مؤشرات اسفير في مجال الإمداد بالماء والإصحاح والنهوض بالنظافة من حيث المبدأ، ولكن الرّئيسيّة منها والتّي تهتمّ بالتّصميم المادي
لهذا النظام هي تلك المرتبطة بالإمداد بالماء(الصفحة 92).
ما الذي يجب اخذه بعين الاعتبار اثناء تصميم مرافق المياه؟
1 وجود كمية كافية من الماء بالقرب من اماكن تواجد السكان
2 معرفة اذا ما يلزم معالجة الماء
3 اي عوامل اجتماعية او سياسية تتعلق بموارد المياه (المورد تحت سيطرة النظام , خلافات طائفية)
4 المناخ , الجو , الفصل
5 عادات الناس وتقاليدهم وثقافتهم

## Slide 33: بعض المؤشرات الرئيسية لاسفير في مجال تصريف الفضلات
  توفير وسط خالي من الغائط البشري
  تخصيص مرحاض واحد لعشرين شخصا على أكثر تقدير
  تنظيم استعمال المراحيض لكل عائلة و/أو حسب الجنس
  يجب ان لا تزيد المسافة الفاصلة بين المراحيض والمساكن عن 50 متراً
  ينبغي أن تقع الحفر التشريحيّة ومراحيض الخندق و/أو المراحيض ينبغي أن يكون الوسط الذي يعيش فيه السكان المنكوبون على بعد 30 مترا على الأقل من أي مصدر من مصادر المياه الجوفيّة. وينبغي ألا تقل المسافة التي تفصل قاع أي مرحاض عن مستوى المياه الجوفية عن متر ونصف المتر.
حقوق طبع الصورة لمنظمة واتر دوت waterdot.org
Notes: احدى التحديات في السياق السوري هية عشوائية المخيمات وتناثر الخيم بشكل غير منتظم لذلك فاان اغلب التواليتات هي مصممة بشكل خاطئ, هية قريبة من بعض الخيم وبعيدة عن غيرها
افضل مثال عن مخيمات منظمة هي (عائدون, صامدون, قادمون) في سلقين

## Slide 34: ماذا ترى في هذه الصورة؟
إذا كان عدد السكان في هذا المخيم 35,000، كم عدد المراحيض المطلوبة طبقاً لمؤشرات اسفير؟ وأين يجب وضع المراحيض في هذا المخيم؟
مخيم شامشاتو الجديد للاجئين في بيشاور بباكستان في أغسطس 2001 – حقوق طبع الصورة لمنظمة انتروركس
Notes: انتشار الخيام الموحّدة يدّل على أنّ برنامج الإستجابة قد تمّ بدأ العمل به فعليّا.
وجود مراحيض الطّوب والتّي تعتبر مراحيض محسّنة مهوّاة يدلّ على أنّ المخيّم كان موجودا هنا لبعض الوقت كما يدلّ أيضا على إحتمال عودة السّكان إليه في المستقبل حسب إعتقاد المصمّمين وأخيرا يشير التّصميم الفردي وليس العمومي لهذه المراحيض أنّ هذه الوحدات مبنيّة على أساس واحدة لكلّ أسرة.
إذا تمّ اتّباع التّعليمات لتوفير مرحاض واحد لكل أسرة أين أمكن ذلك، فإن الإجابة ستكون بتوزيع عدد السكان الإجمالي (35،000 شخص) على متوسط حجم الأسرة.فإذا إعتبرنا أنّ الأسرة تتكوّن من 7 أشخاص ،على سبيل المثال، فإنّ المخيم سوف يحتاج ما يقرب 5،000 مرحاض.
إذا كان هذا الرقم بعيد المنال، و يمكن إستعمال القاعدة التّي تنصّ على توفير ما لا يقل عن 1 مرحاض لكلّ 20 شخصا فستكون النتيجة بقسمة عدد السّكان ( 35،000 شخص) على 20 أي ما يعادل 1،750 مرحاضا.

## Slide 35: بعض المؤشرات الخاصة بتصميم المخيم والوصول للمرافق ومكافحة ناقلات الأمراض
50 m
دليل اسفير – طبعة 2011
1-2 كم من أماكن تكاثر باعوض الملاريا
حاوية للقمامة لكل 100 ساكن
100 م
مكان أو حفرة التخلص
من القمامة
مرحاض


## Slide 36: بعض مؤشرات اسفير الخاصة بالتخلص من النفايات الصلبة
  تتاح لكل العائلات إمكانية استعمال أوعية للقمامة تُفّرغ مرتين في الأسبوع على أقل تقدير وتقع على بعد 100 متر على الأكثر من حفرة مشتركة للقمامة.
  ينبغي توفير وعاء واحد على الأقل للقمامة تبلغ
  سعته 100 لتر لكل 10 أسر في الحالات التي لا
  تطمر فيها القمامة المنزلية في الموقع
المصدر: منظمة غول- مدينة ادلب
Notes: كل متى تفرغ النفايات في المخيمات في الازمة السورية ؟ يوميا في بعض المخيمات واسبوعيا في مخيمات اخرى

## Slide 37: بعض مؤشرات اسفير الخاصة بالصرف الصحي
  ينبغي أن تكون الأماكن المحيطة بأماكن السكن ونقاط الإمداد بالماء خالية من الماء المستعمل الراكد، كما ينبغي المحافظة على أن تظل مخرات السيول خالية ونظيفة.
  ينبغي ألا تغمر مياه الأمطار أماكن السكن والطرقات ومرافق الماء والصرف.
كابول – أفغانستان حقوق طبع الصورة لمنظمة انتر وركس
Notes: مثال :
مخيم الخيرات في اطمة , تم تجهيز البنية التحتية للمخيم وتم تجهيز كل خيمة بتمديدات تصريف خاصة بها وتم فرش الارض 40 سم بحصى لان الاراضي زراعية خصبة , ومع ذلك كل موسم شتاء كان البحص يطوف بسبب الامطار مما يضطر المنظمة لشراء البحص 3 مرات او اكثر في السنة
وكانو يقومون باقتلاع الاشجار لتجهيز المخيم وبناء الخيم والذي يؤدي الى تخريب البيئة ويتعارض مع معايير اسفير
بالمقابل يوجد في سوريا مخيمات مثل مخيم باب النور في كلس هية مخيمات غير صالحة تربتها للصرف الصحي لان الارض غضارية خصبة عندما تاتي المياه يصبح زلقا مما يستدعي تغيير مكان المخيم باكمله

## Slide 38: الخلاصة ...
  الإمداد بالماء والإصحاح والنّهوض بالنّظافة
  النّهوض بالنّظافة
  الإمداد بالماء
  التّخلّص من الفضلات العضويّة
  مكافحة نواقل الأمراض
  معالجة النّفايات الصّلبة
  الصّرف الصّحي

## Slide 39: مشاكل وتحديات تطبيق معايير اسفير في السياق السوري بصورة عامة
عدم تفعيل آليات للمسائلة ونظام فعال للشكاوي
الاعتماد على مشاورة الاشخاص الاساسيين فقط (مجالس محلية, رؤساء المخيمات)
ضعف وأحيانا عدم تواجد المرافق المصممة لذوي الاحتياجات الخاصة
عدم شعور المستفيدين بالمسؤولية تجاه المرافق الصحية المنشأة , مما يضطر المنظمة لتعيين وتخصيص موارد اضافية مثال : عمال نظافة
مشكلة تراكم مياه الصرف الصحي بسبب عشوائية الخيم وعدم تناسق المخيم وايضا بسبب ضعف وجود نظام تصريف مناسب
مشكلة النزوح والحركة المستمرة للسكان بسبب الوضع الامني الغير مستقر والذي يسبب زيادة في الحاجات ويؤدي الى عدم التوازن في توفير الموارد والخدمات
Notes: المزيد من التحديات :
احدى المشاكل الشائعة هية عند القيام بعملية التعاقد مع متعهد لتنفيذ مشروع , يحدث الكثير من المشاكل لان الجميع يريد تنفيذ المشروع وكسب الربح والسيطرة على المشروع (قم بالاطلاع على مبادئ استخدام الموارد المحلية ومبدا الحماية تجنب الانشطة التي تسبب مزيدا من الضرر للناس)
بسبب الازمة وانتشار اساليب الغش نوعية المازوت الرديئة تؤثر على المولدات مما يؤدي الى اعطال مستمرة
بسبب عدم اعتيد المجتمع السوري من قبل على عمل المنظمات ,دائما يوجد توقعات عالية من المستفيدين تجاه المنظمات العاملة
عدم شعور المستفيدين بالمسؤولية تجاه المرافق الصحية المنشأة , مما يضطر المنظمة لتعيين وتخصيص موارد اضافية مثال : عمال نظافة والدفع لهم وايضا تتطلب المرافق مراقبة وصيانة مستمرة بسبب السرقات والتخريب

## Slide 40: اقتراحات وتوصيات لتحسين الاستجابة في السياق السوري:
النهوض بالنظافة :
توفير تدريبات متخصصة للعاملين الاجتماعيين اثناء نشر رسائل التوعية ورفع كفائتهم بطرق واساليب جديدة ومبتكرة والتركيز على مواضيع فعالة تناسب المجتمع والثقافة
تكثيف حملات التوعية للاطفال في المدراس ومراكز الأنشطة
الأمداد بالماء:
زياة كمية الماء التي يتم توفيرها في المخيمات لتصبح بين 20-30 ليتر للشخص يوميا وهية اكثر من معايير اسفير, بسبب عادات الطهارة والنظافة الموجودة وبسبب تزايد الطلب على الامداد بكميات أكبر من المياه
المرافق المشتركة (مرافق الاستحمام) غير ملائمة لعادات وثقافة المجتمع السوري وينصح بالتوجه الى بناء الحمامات الفردية او حمامات القطاعات لحفظ خلوتهم وكرامتهم
الصرف الصحي:
- ينبغي توفير الية مناسبة للصرف الصحي خاصة في المخيمات
Notes: توصيات اخرى :
الانتقال من توزيع مواد النظافة والسلات الصحية الى نظام القسائم في بعض المواقع حيث يتاح للمستفيد شراء حاجته تماما

## Slide 41: أفضل الممارسات ...
مشروع منظمة غول حملة التنظيف في حارم وسلقين
تنتيجة للصراع المستمر والقصف المتكرر على مدينة سلقين في ادلب وغياب أنظمة النظافة ونقل النفايات، تم تشكيل فريق وحدة النظافة من أبناء وعمال المدينة بتنسيق ودعم مادي من منظمة غول
تضمن المشروع القيام بتصليح الاليات القديمة والعاطلة لتقوم هذه الشاحنات بجمع النفايات من الحاويات
ومن المناطق العشوائية والطرقات ونقلها الى المكبات المناسبة
ثم قام الفريق بعدها بغسل الشوارع وتنظيف ما تبقى
وأوكلت مهمة جمع وترحيل النفايات الى هذا الفريق للمحافظة على نظافة المدينة.
اي مشاريع او مبادرات اخرى لديكم ؟
Notes: اضافة المزيد من دراسات الحالة كامثلة للاستخدام

## Slide 42: تذكر
ينبغي استخدام الفصول التقنية بالعودة إلى الميثاق الإنساني والمعايير الأساسية ومبادئ الحماية دون فصلها عن بعضها.
Notes: اطلب من المشاركين أخذ قليل من الوقت للتّفكير ماليّا في هذه الصّورة ثمّ افسح لهم المجال في الجلسة العامّة للتّحاور حول المعنى الذّي ترسله هذه الصّورة.
أختتم حديثك مبيّنا أن الفصول التقنية ينبغي دائما أن تقترن مع الميثاق الإنساني ومبادئ حماية والمعايير الأساسية.